# Karta bezpečnostných údajov

## podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830

Dátum vydania: 14.4.2016 Dátum revízie č.1: - Názov produktu: TEC 7

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Chemický názov/Synonymá:    -

Obchodný názov:                      TEC 7

Registračné číslo:                      -

CAS:                                          -

EINECS:                                    -

ELINCS:                                    -

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia:             Tesniace lepidlo.

Neodporúčané použitia:             Produkt sa nesmie používať inými spôsobmi, než ktoré sú uvedené v oddiele 1.

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ KBU:                       Lubtex, s.r.o.

Adresa:                                      Nová doba 925/14, 924 01  Galanta, Slovenská republika

Telefón:                                     0905/633 234

E-mail:                                       frenak7@gmail.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

+421 2 5477 4166 (nepretržitá služba)

Národné toxikologické informačné centrum, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05  Bratislava, SR

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi:

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

Nie je klasifikovaný.

2.2. Prvky označovania:

Výstražný piktogram: -

Výstražné slovo: -

Výstražné upozornenie: -

Bezpečnostné upozornenie: -

Dodatočné informácie:

EUH 208 Obsahuje N-[3-trimetoxysilyl)propyl] etyléndiamín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3. Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Nevzťahuje sa. Produkt je zmesou látok.

3.2. Zmesi

| Názov zložky | N-[3-trimetoxysilyl)propyl] etyléndiamín |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncentrácia [%] | 0,1 < c < 1 |  |  |
| CAS | 1760-24-3 |  |  |
| EC | 217-164-6 |  |  |
| Registračné č. | - |  |  |
| Symbol |  |  |  |
| Klasifikácia, H výroky | Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 |  |  |
| Špecifické koncentračné limity, M faktory | - |  |  |
| Výstražné slovo | Nebezpečenstvo |  |  |
| Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) | nie |  |  |
| PBT/vPvB | nie |  |  |

Pozn.: Úplné znenie H-výrokov je uvedené v oddiele 16.

Hodnoty expozičných limitov, pokiaľ sú stanovené, sú uvedené v kapitole 8.1.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny:

Pri pocite nevoľnosti vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri vdýchnutí:

Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade dýchacích problémov vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou:

Opláchnite okamžite veľkým množstvom vody. Pokiaľ podráždenie pretrváva, dopravte postihnutého k lekárovi.

Pri kontakte s očami:

Vypláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, dopravte postihnutého k očnému lekárovi.

Pri požití:

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pri pocite nevoľnosti poraďte sa s lekárom/zdravotnou službou.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Po vdýchnutí:

Nie sú známe žiadne účinky.

Po kontakte s pokožkou:

Nie je dráždivý.

Po kontakte s očami:

Nie je dráždivý.

Po požití:

Účinky nie sú známe.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Pokiaľ existujú a sú k dispozícii, budú uvedené nižšie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: vodný postrek, alkoholu odolná hasiaca pena, BC prášok, oxid uhličitý.

Nevhodné hasiace prostriedky: nie sú známe.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri horení vzniká oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a malé množstvo dusíkatých pár.

5.3. Rady pre požiarnikov

Ochranné rukavice, ochranný odev. Vystavenie vysokým teplotám/ohňu: stlačený vzduch/kyslíkový prístroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál

Ochranné vybavenie pozri kapitolu 8.2.

Pre pohotovostný personál

Rukavice, ochranné odevy. Pozri kapitolu 8.2.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Rozliatu kvapalinu prehraďte.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Absorbovanú látku uložte do uzatvárateľnej nádoby. Vyčistite kontaminované povrchy veľkým množstvom vody. Po manipulácii vyperte odevy a zariadenie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchádzanie s odpadom pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Udržujte mimo otvoreného ohňa/tepla. Dodržiavajte prísne zásady hygieny. Udržujte nádobu dobre uzatvorenú. Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte v chlade, v suchu, na dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodných nádobách. Zabráňte kontaktu s tepelnými zdrojmi. Vhodný obalový materiál: syntetický.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Uvedené v bode 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Expozičné limity pre pracovné prostredie

Kontrolné parametre zložiek produktu sú stanovené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007 Z.z., NV SR č. 471/2011 Z.z. a NV SR č. 82/2015 Z.z.

| Chemická látka | CAS | NPEL | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | priemerný | krátkodobý |  |
|  |  | ppm | mg.m-3 | ppm | mg.m-3 |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pre chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou. Najvyššie prípustný expozičný limit priemerný predstavuje časovo vážený priemer hodnôt koncentrácií nameraných v dýchacej zóne zamestnanca za osemhodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň. Najvyššie prípustný expozičný limit krátkodobý stanovuje povolené krátkodobé prekročenie hodnôt NPEL v dĺžke 15 minút v priebehu zmeny.

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje látky, pre ktoré sú stanovené ukazovatele biologických expozičných testov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. v znení NV SR č. 300/2007 Z.z., NV SR č. 471/2011 Z.z. a NV SR č. 82/2015 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL, N-[3-trimetoxysilyl)propyl] etyléndiamín, CAS 1760-24-3:

| Pracovníci/spotrebitelia | Cesta expozície | Hodnota | Účinok |
| --- | --- | --- | --- |
| pracovníci | dermálne | 5 mg/kg/deň | dlhodobé účinky systémové |
| pracovníci | inhalačne | 35,3 mg/m3 | dlhodobé účinky systémové |
| pracovníci | dermálne | 5 mg/kg/deň | akútne účinky systémové |
| spotrebitelia | dermálne | 2,5 mg/kg/deň | dlhodobé účinky systémové |
| spotrebitelia | inhalačne | 8,7 mg/m3 | dlhodobé účinky systémové |
| spotrebitelia | dermálne | 17 mg/kg/deň | akútne účinky systémové |

PNEC, N-[3-trimetoxysilyl)propyl] etyléndiamín, CAS 1760-24-3:

| Cesta expozície | Hodnota | Stanovenie hodnoty |
| --- | --- | --- |
| sladkovodné prostredie | 0,62 mg/l |  |
| morská voda | 0,00626 mg/l |  |
| voda (občasný únik) | 0,62 mg/l |  |
| sladkovodné sedimenty | 0,22 mg/kg sušiny sedimentu |  |
| morské sedimenty | 0,022 mg/kg sušiny sedimentu |  |
| pôda (poľnohospodárska) | 0,0085 mg/kg sušiny pôdy |  |
| STP, mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd | 25 mg/l |  |

8.2. Kontroly expozície

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpečenie

Udržujte mimo otvoreného ohňa/tepla. Prevádzajte operácie na otvorenom priestranstve/pod lokálnym odsávaním/ventiláciou alebo s ochranou dýchacej sústavy.

Dodržiavajte prísne zásady hygieny. Nádobu skladujte pevne uzatvorenú. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana očí/tváre

Ochranný štít.

b) Ochrana kože

Ochrana rúk

Ochranné rukavice.

Iná ochrana

Ochranný odev.

c) Ochrana dýchacích ciest

Pokiaľ nie je zaistená dostatočná ventilácia: používajte plynovú masku.

d) Tepelná nebezpečnosť

Nie je uvedená.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Dbajte obvyklých opatrení na ochranu životného prostredia, pozri bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| Vzhľad | pasta |
| --- | --- |
| Farba | Farba je rôzna, v závislosti na zložení. |
| Zápach | charakteristický |
| Prahová hodnota zápachu | údaj nie je k dispozícii |
| pH | údaj nie je k dispozícii |
| Bod topenia/bod tuhnutia [ºC] | údaj nie je k dispozícii |
| Počiatočný bod varu a rozmedzie bodu varu [ºC] | údaj nie je k dispozícii |
| Bod vzplanutia [ºC] | >60 |
| Rýchlosť odparovania | údaj nie je k dispozícii |
| Horľavosť (pevné látky, plyny) | O priamom nebezpečí ohňa nie sú k dispozícii dostatočné údaje (bod vzplanutia >60ºC). |
| Horný limit výbušnosti | neuvádza sa |
| Dolný limit výbušnosti | neuvádza sa |
| Tlak pary [hPa] | údaj nie je k dispozícii |
| Relatívna hustota pár | neuvádza sa |
| Relatívna hustota | 1,5 g/cm3 |
| Rozpustnosť vo vode | nerozpustný |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda | údaj nie je k dispozícii |
| Teplota samovznietenia [ºC] | neuvádza sa |
| Teplota rozkladu [ºC] | neuvádza sa |
| Dynamická viskozita | údaj nie je k dispozícii |
| Kinematická viskozita | údaj nie je k dispozícii |
| Výbušné vlastnosti | Žiadna chemická skupina nie je spojená s výbušnými vlastnosťami. |
| Oxidačné vlastnosti | Žiadna chemická skupina nie je spojená s oxidačnými vlastnosťami. |

9.2. Iné informácie

| Obsah VOC | 0 % |
| --- | --- |

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Údaje nie sú k dispozícii.

10.2. Chemická stabilita

Údaje nie sú k dispozícii.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Údaje nie sú k dispozícii.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Udržujte mimo otvorený oheň/žiar.

10.5. Nekompatibilné materiály

Údaje nie sú k dispozícii.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri horení sa tvorí CO, CO2 a malé množstvo dusíkatých pár.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Nie sú k dispozícii žiadne skúšobné údaje o tejto zmesi.

Akútna toxicita komponentov zmesi:

N-[3-trimetoxysilyl)propyl] etyléndiamín, CAS 1760-24-3:

LD50, orálne, potkan: 2413 mg/kg (OECD 401)

LD50, dermálne, králik: >2000 mg/kg/24 h (EPA OPPTS 870.7600)

LC50, inhalačne (výpary), potkan: 1,49 – 2,44 mg/l/4 h (OECD 403)

Klasifikácia zmesi je založená na zodpovedajúcich komponentoch zmesi:

Nízka akútna toxicita kožnou cestou. Nízka akútna toxicita ústnou cestou.

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Nie je klasifikovaný ako dráždivý pre kožu.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Nie je klasifikovaný ako dráždivý pre oči.

Senzibilizácia dýchacích ciest/senzibilizácia kože

Obsahuje látku senzibilizujúcu kožu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Mutagenita v zárodočných bunkách

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre reprodukciu

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre špecifické cieľové orgány – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Pri nepretržitej/opakovanej expozícii/kontakte: vyrážky kože / začervenanie.

Nebezpečnosť pri vdýchnutí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne skúšobné údaje o tejto zmesi.

Akútna toxicita komponentov zmesi:

N-[3-trimetoxysilyl)propyl] etyléndiamín, CAS 1760-24-3:

LC50, ryby, Salmo gairdneri (Oncorhynchus mykiss): 213 mg/l/96 h (EPA 660/3 – 75/009)

EC50, dafnie, Daphnia magna: 81 mg/l/48 h (Metóda EU C.2)

ErC50, riasy, Selenastrum capricornutum: 8,8 mg/l/72 h (OECD 201)

NOEL, dlhodobá toxicita vodných bezstavovcov, Daphnia magna: ≥1 ppm/21 dní (experimntálne)

EC50, toxicita vodných organizmov, Pseudomonas putida: 67 mg/l/16 h (DIN 38412-8)

Klasifikácia zmesi je založená na zodpovedajúcich komponentoch zmesi:

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie podľa kritérií nariadenia (ES) č. 1272/2008.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Obsahuje ľahko odbúrateľné zložky.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Na základe dostupných numerických hodnôt nemožno vyvodiť žiadne jednoznačné závery.

12.4. Mobilita v pôde

K zmesi nie sú k dispozícii žiadne (skúšobné) údaje.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Z dôvodu neexistencie dostatočných údajov nemožno vyvodiť žiadne závery o tom, či zložky spĺňajú kritériá na PBT a vPvB podľa Prílohy XIII Nariadenia č. 1907/2006/ES.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Látka znečisťujúca povrchové vody.

Stupeň ohrozenia vôd podľa nemeckých predpisov: WGK1 – mierne nebezpečný pre vodu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Likvidácia odpadu musí prebiehať v súlade s miestnou legislatívou. Malé množstvo sa môže likvidovať ako domový odpad.

Kód druhu odpadu

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podľa Katalógu odpadov):

08           ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP)

NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH

MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 04      ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNIACICH

MATERIÁLOV)

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09, kategória odpadu "O".

Kód druhu odpadu pre obal

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podľa Katalógu odpadov):

15           ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ

MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01      OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

KOMUNÁLNYCH ODPADOV)

15 01 02 obaly z plastov, kategória odpadu "O".

Ak sa tento produkt a jeho obal stanú odpadom, musí konečný užívateľ prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Odpadové kódy sú odporúčania založené na plánovanom použití tohto produktu. Na základe špecifických podmienok používateľa pre používanie a likvidáciu môžu byť pridelené ďalšie odpadové kódy, podľa určitých okolností.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Produkt nepodlieha predpisom pre cestnú (ADR), železničnú (RID), lodnú (IMDG) a leteckú (IACAO/IATA) prepravu nebezpečných vecí.

14.1. Číslo OSN: -

14.2. Správne expedičné označenie OSN: -

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: -

14.4 Obalová skupina: -

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: -

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78

a Kódexu IBC: Tovar nie je prepravovaný ako hromadná, ale ako kusová zásielka,

preto zmienené predpisy nie sú relevantné.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

a životného prostredia

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

- NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 618/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 487/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 758/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

- Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MŽP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády SR č. 46 z 28. januára 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

- Zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

- Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH): žiadne.

Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: žiadne.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nevyžaduje sa.

ODDIEL 16: Iné informácie

16.1. Znenie H-výrokov použitých v oddiele 3:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

16.2. Odporúčania na odbornú prípravu

Zoznámiť pracovníkov s doporučeným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvá pomoc a zakázanými manipuláciami s produktom.

16.3. Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania

Produkt by sa nemal používať pre žiadny iný účel, než je uvedený v bode 1.2. Distribútor nepreberá zodpovednosť pri nesprávnom použití produktu vzhľadom na vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia.

16.4. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje kľúčových údajov

Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a súčasnej legislatívy, predovšetkým zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon), vrátane vykonávacích predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revízii karty bezpečnostných údajov