# Karta bezpečnostných údajov

## podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830

Dátum vydania: 18.4.2016 Dátum revízie č.1: - Názov produktu: FOAM7

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Chemický názov/Synonymá:    -

Obchodný názov:                      FOAM7

Registračné číslo:                      -

CAS:                                          -

EINECS:                                    -

ELINCS:                                    -

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia:             Odmasťovacie činidlo.

Neodporúčané použitia:             Produkt sa nesmie používať inými spôsobmi, než ktoré sú uvedené v oddiele 1.

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ KBU:                       Lubtex, s.r.o.

Adresa:                                      Nová doba 925/14, 924 01  Galanta, Slovenská republika

Telefón:                                     0905/633 234

E-mail:                                       frenak7@gmail.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

+421 2 5477 4166 (nepretržitá služba)

Národné toxikologické informačné centrum, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05  Bratislava, SR

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi:

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

Aerosol 1, H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

2.2. Prvky označovania:

Označovanie podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008:

Výstražný piktogram:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Obsahuje: bután, EC 203-448-7; propán, EC 200-827-9.

Výstražné upozornenie:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné upozornenie:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ºC/122 ºF.

Dodatočné informácie:

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch (označenie obsahu):

alifatické uhľovodíky       5 – 15 %,

parfumy.

2.3. Iná nebezpečnosť

Môže prísť k vznieteniu od iskier. Plyn/výpary sa šíria na úrovni podlahy: nebezpečie vznietenia. Aerosól môže explodovať pôsobením tepla. Mierne dráždivý pre oči.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Nevzťahuje sa. Produkt je zmesou látok.

3.2. Zmesi

| Názov zložky | 1-metoxypropán-2-ol | propán-2-ol | alkoholy, C12-15, etoxylované |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncentrácia [%] | 2,5 < c < 10 | 0,25 < c < 1 | 0 < c < 0,1 |
| CAS | 107-98-2 | 67-63-0 | 68131-39-5 |
| EC | 203-539-1 | 200-661-7 | NLP 500-195-7 |
| Registračné č. | 01-2119457435-35 | 01-2119457558-25 | - |
| Symbol |  |  |  |
| Klasifikácia, H výroky | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 |
| Špecifické koncentračné limity, M faktory | - | - | - |
| Výstražné slovo | Pozor | Nebezpečenstvo | Nebezpečenstvo |
| Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) | áno | áno | nie |
| PBT/vPvB | nie | nie | nie |

| Názov zložky | bután | propán |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncentrácia [%] | 2,5 < c < 10 | 1 < c < 2,5 |  |
| CAS | 106-97-8 | 74-98-6 |  |
| EC | 203-448-7 | 200-827-9 |  |
| Registračné č. | 01-2119474691-32 | 01-21194853944-21 |  |
| Symbol |  |  |  |
| Klasifikácia, H výroky | Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 | Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 |  |
| Špecifické koncentračné limity, M faktory | - | - |  |
| Výstražné slovo | Nebezpečenstvo | Nebezpečenstvo |  |
| Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) | nie | nie |  |
| PBT/vPvB | nie | nie |  |

Pozn.: Úplné znenie H-výrokov je uvedené v oddiele 16.

Hodnoty expozičných limitov, pokiaľ sú stanovené, sú uvedené v kapitole 8.1.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny:

Pri pocite nevoľnosti vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri vdýchnutí:

Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade dýchacích problémov vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou:

Opláchnite okamžite veľkým množstvom vody. Pokiaľ podráždenie pretrváva, dopravte postihnutého k lekárovi.

Pri kontakte s očami:

Vypláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, dopravte postihnutého k očnému lekárovi.

Pri požití:

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pri pocite nevoľnosti poraďte sa s lekárom/zdravotnou službou.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Po vdýchnutí:

Expozícia vysokým koncentráciám: bolesti hlavy, zvracanie, bolesti brucha, nesústredenosť.

Po kontakte s pokožkou:

Účinky nie sú známe.

Po kontakte s očami:

Slabé podráždenie.

Po požití:

Žalúdočná nevoľnosť, hnačka, bolesti hlavy, zvracanie, nesústredenosť.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Pokiaľ existujú a sú k dispozícii, budú uvedené nižšie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: vodný postrek, polyvalentná pena, BC prášok, oxid uhličitý.

Nevhodné hasiace prostriedky: nie sú známe.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri horení vzniká oxid uhoľnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2).

5.3. Rady pre požiarnikov

V prípade vzniku požiaru zaistite ochladenie nádob nástrekom vody. Riziko fyzického výbuchu: haste/ochladzujte od viečka. Neprepravujte náklad v prípade, že by došlo k jeho vystaveniu vysokým teplotám. Po ochladení: pretrvávajúce riziko fyzického výbuchu.

Používajte rukavice, ochranný odev. Vystavenie vysokým teplotám/ohni: stlačený vzduch/kyslíkový prístroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál

Ochranné vybavenie pozri kapitolu 8.2.

Pre pohotovostný personál

Rukavice, ochranné odevy. Pozri kapitolu 8.2.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Rozliatu kvapalinu prehraďte.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Rozliatu kvapalinu zrieďte vodou. Vyčistite kontaminované povrchy veľkým množstvom vody. Po manipulácii vyperte odevy a zariadenie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchádzanie s odpadom pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte neiskriace a nevýbušné spotrebiče a osvetľovacie systémy. Zmes používajte len v miestach, kde neprichádza do styku s otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi alebo iskrami. Plyn/pary sú pri 20ºC ťažšie ako vzduch. Dodržiavajte bežné zásady hygieny. Nádobu udržiavajte tesne uzatvorenú.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte pri teplotách nižších ako 50ºC. Chráňte pred mrazom. Udržujte mimo priameho slnečného žiarenia. Nádobu skladujte v dobre vetraných priestoroch. Ohňovzdorné skladovacie priestory. Splnenie zákonných požiadaviek.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Uvedené v bode 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Expozičné limity pre pracovné prostredie

Kontrolné parametre zložiek produktu sú stanovené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007 Z.z., NV SR č. 471/2011 Z.z. a NV SR č. 82/2015 Z.z.

| Chemická látka | CAS | NPEL | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | priemerný | krátkodobý |  |
|  |  | ppm | mg.m-3 | ppm | mg.m-3 |  |
| 1-metoxypropán-2-ol | 107-98-2 | 100 | 375 | 150 | 568 | K |
| propán-2-ol | 67-63-0 | 200 | 500 | 400 | 1 000 | - |

Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pre chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou. Najvyššie prípustný expozičný limit priemerný predstavuje časovo vážený priemer hodnôt koncentrácií nameraných v dýchacej zóne zamestnanca za osemhodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň. Najvyššie prípustný expozičný limit krátkodobý stanovuje povolené krátkodobé prekročenie hodnôt NPEL v dĺžke 15 minút v priebehu zmeny.

K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje látky, pre ktoré sú stanovené ukazovatele biologických expozičných testov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. v znení NV SR č. 300/2007 Z.z., NV SR č. 471/2011 Z.z. a NV SR č. 82/2015 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL, 1-metoxypropán-2-ol, CAS 107-98-2

| Pracovníci/spotrebitelia | Cesta expozície | Hodnota | Účinok |
| --- | --- | --- | --- |
| pracovníci | inhalačne | 553,5 mg/m3 | akútne účinky miestne |
| pracovníci | dermálne | 50,6 mg/kg | dlhodobé účinky systémové |
| pracovníci | inhalačne | 369 mg/m3 | dlhodobé účinky systémové |
| spotrebitelia | inhalačne | 43,9 mg/kg | dlhodobé účinky systémové |
| spotrebitelia | dermálne | 18,1 mg/kg/deň | dlhodobé účinky systémové |
| spotrebitelia | orálne | 3,3 mg/kg/deň | dlhodobé účinky systémové |

DNEL, propán-2-ol, CAS 67-63-0

| Pracovníci/spotrebitelia | Cesta expozície | Hodnota | Účinok |
| --- | --- | --- | --- |
| pracovníci | dermálne | 888 mg/kg | dlhodobé účinky systémové |
| pracovníci | inhalačne | 500 mg/m3 | dlhodobé účinky systémové |
| spotrebitelia | inhalačne | 89 mg/m3 | dlhodobé účinky systémové |
| spotrebitelia | dermálne | 319 mg/kg/deň | dlhodobé účinky systémové |
| spotrebitelia | orálne | 26 mg/kg/deň | dlhodobé účinky systémové |

PNEC, 1-metoxypropán-2-ol, CAS 107-98-2

| Cesta expozície | Hodnota | Stanovenie hodnoty |
| --- | --- | --- |
| sladkovodné prostredie | 10 mg/l |  |
| morská voda | 1 mg/l |  |
| voda (občasný únik) | 100 mg/l |  |
| sladkovodné sedimenty | 52,3 mg/kg sušiny sedimentu |  |
| morské sedimenty | 5,2 mg/kg sušiny sedimentu |  |
| pôda (poľnohospodárska) | 5,49 mg/kg sušiny pôdy |  |
| STP, mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd | 100 mg/l |  |

PNEC, propán-2-ol, CAS 67-63-0

| Cesta expozície | Hodnota | Stanovenie hodnoty |
| --- | --- | --- |
| sladkovodné prostredie | 140,9 mg/l |  |
| morská voda | 140,9 mg/l |  |
| voda (občasný únik) | 140,9 mg/l |  |
| sladkovodné sedimenty | 552 mg/kg sušiny sedimentu |  |
| morské sedimenty | 552 mg/kg sušiny sedimentu |  |
| pôda (poľnohospodárska) | 28 mg/kg sušiny pôdy |  |
| STP, mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd | 2251 mg/l |  |
| Orálne | 160 mg/kg potravina |  |

8.2. Kontroly expozície

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpečenie

Používajte neiskriace a nevýbušné spotrebiče a osvetľovacie systémy. Udržujte mimo otvoreného ohňa a iskier. Pravidelne kontrolujte koncentráciu vo vzduchu.

Dodržiavajte bežné zásady hygieny. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana očí/tváre

Ochranné okuliare.

b) Ochrana kože

Ochrana rúk

Ochranné rukavice.

Iná ochrana

Ochranný odev.

c) Ochrana dýchacích ciest

Pokiaľ sú koncentrácie vo vzduchu vyššie než limity expozície NPEL, používajte plynovú masku s filtrom typu A.

d) Tepelná nebezpečnosť

Nie je uvedená.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Dbajte obvyklých opatrení na ochranu životného prostredia, pozri bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| Vzhľad | aerosól |
| --- | --- |
| Farba | údaj nie je k dispozícii |
| Zápach | charakteristický |
| Prahová hodnota zápachu | údaj nie je k dispozícii |
| pH | údaj nie je k dispozícii |
| Bod topenia/bod tuhnutia [ºC] | neuvádza sa |
| Počiatočný bod varu a rozmedzie bodu varu [ºC] | 78 – 120; kvapalina |
| Bod vzplanutia [ºC] | neuvádza sa |
| Rýchlosť odparovania | neuvádza sa |
| Horľavosť (pevné látky, plyny) | Mimoriadne horľavý aerosól. |
| Horný limit výbušnosti | 12 % obj. |
| Dolný limit výbušnosti | 1,8 % obj. |
| Tlak pary [hPa] | neuvádza sa |
| Relatívna hustota pár | >1 |
| Relatívna hustota | 0,99 |
| Rozpustnosť vo vode | rozpustný |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda | údaj nie je k dispozícii |
| Teplota samovznietenia [ºC] | neuvádza sa |
| Teplota rozkladu [ºC] | neuvádza sa |
| Dynamická viskozita | neuvádza sa |
| Kinematická viskozita | neuvádza sa |
| Výbušné vlastnosti | Žiadna chemická skupina nie je spojená s výbušnými vlastnosťami. |
| Oxidačné vlastnosti | Žiadna chemická skupina nie je spojená s oxidačnými vlastnosťami. |

9.2. Iné informácie

| Obsah VOC | 14,6%; 137,7 g/l |
| --- | --- |
| Absolútna hustota | 992 kg/m3 |

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Môže sa zapáliť od iskier. Plyn / pary sa šíria na úrovni podlahy: nebezpečenstvo vznietenia.

10.2. Chemická stabilita

Údaje nie sú k dispozícii.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Údaje nie sú k dispozícii.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Používajte neiskriace a nevýbušné spotrebiče a osvetľovacie systémy. Udržujte mimo otvorený oheň / žiar. Udržujte mimo zdrojov zapálenia / iskier.

10.5. Nekompatibilné materiály

Údaje nie sú k dispozícii.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri horení sa tvorí CO a CO2.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

LD50, orálne: 4677 mg/kg (vypočítaná hodnota)

1-metoxypropán-2-ol, CAS 107-98-2:

LD50, orálne, potkan: 6600 mg/kg (literatúra)

LD50, orálne, potkan: 4016 mg/kg (experimentálna hodnota)

LD50, dermálne, králik: 13000 mg/kg (literatúra)

LD50, dermálne, potkan: >2000 mg/kg/24 h (experimentálna hodnota)

LC50, inhalačne (výpary), potkan: 55 mg/l/4 h (literatúra)

LD50, inhalačne (výpary), potkan: 15000 ppm/4 h (literatúra)

LC0, inhalačne (výpary), potkan: >7000 ppm/6 h (experimentálna hodnota)

propán-2-ol, CAS 67-63-0:

LD50, orálne, potkan : 5840 mg/kg (OECD 401, experimentálna hodnota)

LD50, dermálne, králik : 16,4 ml/kg/24 h (ekvivalent k OECD 402, experimentálna hodnota)

LC50, inhalačne (výpary), potkan: >10000 ppm/6 h (ekvivalent k OECD 403, experimentálna hodnota)

Úsudok je založený na odpovedajúcich prímesiach.

Záver

Nízka akútna toxicita kožnou cestou, ústnou cestou, pľúcnou cestou.

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Nie je klasifikovaný ako dráždivý pre kožu.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Nie je klasifikovaný ako dráždivý pre oči.

Senzibilizácia dýchacích ciest/senzibilizácia kože

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Mutagenita v zárodočných bunkách

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre reprodukciu

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre špecifické cieľové orgány – opakovaná expozícia

Nízka sub-chronická toxicita kožnou cestou, ústnou cestou, pľúcnou cestou.

Nebezpečnosť pri vdýchnutí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Akútna toxicita

Pre zmes nie sú žiadne údaje k dispozícii.

1-metoxypropán-2-ol, CAS 107-98-2:

LC50, ryby, Oncorhynchus mykiss: ≥1000 mg/l/96 h (experimntálne, ekvivalent k OECD 203)

EC50, dafnie, Daphnia magna: 25900 mg/l/48 h (experimntálne, GLP, ESR-ES-15)

EC50, riasy, Pseudokirchneriella subcapitata: ≥1000 mg/l/168 h (experimntálne, rýchlosť rastu)

propán-2-ol, CAS 67-63-0:

LC50, ryby, Pimephales promelas: 9640 mg/l/96 h (experimentálne, OECD 203)

EC50, dafnie, Daphnia magna: 13299  mg/l/48 h (experimentálne)

EC50, riasy, Scenedesmus subspicatus: > 1000 mg/l/72 h (experimentálne, UBA)

EC50, toxicita vodných organizmov, Bacteria: 41676 mg/l/30 minút (experimentálne, ISO 8192)

Úsudok je založený na odpovedajúcom zložení zmesi.

Záver

Nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie podľa kritérií Nariadenia (ES) č. 1272/2008.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Povrchovo aktívne látky sú biologicky odbúrateľné.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Na základe dostupných testov nemožno vyvodiť jasné závery. Neobsahuje bioakumulatívne zložky.

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o mobilite zložiek zmesi v pôde.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Neobsahuje zložky, ktoré by spĺňali kritériá PBT a/alebo vPvB podľa Prílohy XIII Nariadenia č. 1907/2006/ES.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Obsahuje látky znečisťujúce povrchové vody: 1-metoxypropán-2-ol, propán-2-ol.

Stupeň ohrozenia vôd podľa nemeckých predpisov: WGK1 – mierne nebezpečný pre vodu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zaistite recykláciu / opätovné využitie. Odpad likvidujte v súlade s miestnymi alebo národnými predpismi. Nebezpečný odpad nesmie byť miešaný s ostatnými typmi odpadov, pokiaľ hrozí nebezpečie úniku do životného prostredia alebo vznik problému pri ďalšej manipulácii. S nebezpečným odpadom je nutné zaobchádzať zodpovedne. Všetky subjekty, ktoré skladujú, prevážajú alebo nakladajú s nebezpečným odpadom musia prijať nevyhnutné opatrenia na zabránenie rizika znečistenia alebo spôsobeniu ujmy osôb alebo živočíchov. Nevylievajte do kanalizácie. Obsahuje zložku, pre ktorú existuje zákaz vypúšťania do povrchových vôd.

Kód druhu odpadu

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podľa Katalógu odpadov):

20           KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU,

PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01      SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky, kategória odpadu „N“

Kód druhu odpadu pre obal

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podľa Katalógu odpadov):

15           ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ

MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01      OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

KOMUNÁLNYCH ODPADOV)

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými

látkami, kategória odpadu "N".

Ak sa tento produkt a jeho obal stanú odpadom, musí konečný užívateľ prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Odpadové kódy sú odporúčania založené na plánovanom použití tohto produktu. Na základe špecifických podmienok používateľa pre používanie a likvidáciu môžu byť pridelené ďalšie odpadové kódy, podľa určitých okolností.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN: UN 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN: AEROSOLS

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 2

14.4 Obalová skupina: -

Bezpečnostná značka:   2.1

Klasifikačný kód:                 5F

Zvláštne ustanovenia:           190 327 344 625

Obmedzené množstvo:         Kombinácia obalov: nie viac ako 1 L pre vnútorný obal u kvapalín.

Balenie nesmie vážiť viac ako 30 kg (Hmotnosť brutto).

Prepravná kategória:             2

Kód obmedzenia pre tunely: D

Ďalšie príslušné informácie (Pozemná doprava)

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

14.1. Číslo OSN: UN 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN: AEROSOLS

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 2

14.4 Obalová skupina: -

Bezpečnostná značka:   2.1

Klasifikačný kód:                 5F

Zvláštne ustanovenia:           190 327 344 625

Obmedzené množstvo:         Kombinácia obalov: nie viac ako 1 L pre vnútorný obal u kvapalín.

Balenie nesmie vážiť viac ako 30 kg (Hmotnosť brutto).

Ďalšie príslušné informácie (Vnútrozemská lodná doprava)

Námorná doprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN: UN 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN: AEROSOLS

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 2.1

14.4 Obalová skupina: -

Bezpečnostná značka:   2.1

Zvláštne ustanovenia:           63, 190, 277, 327, 344, 959

Obmedzené množstvo:         Kombinácia obalov: nie viac ako 1 L pre vnútorný obal u kvapalín.

Balenie nesmie vážiť viac ako 30 kg (Hmotnosť brutto).

EmS:                                     F-D, S-U

Ďalšie príslušné informácie (Námorná doprava)

Letecká doprava (ICAO)

14.1. Číslo OSN: UN 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN: AEROSOLS

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 2.1

14.4 Obalová skupina: -

Bezpečnostná značka:                               2.1

Zvláštne ustanovenia:                               A145 A167 A802

Limited quantity Passenger:                     30 kg G

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:

Nie sú dostupné údaje.

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78

a Kódexu IBC:

Nie sú dostupné údaje.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

a životného prostredia

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

- NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 618/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 487/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 758/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

- Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MŽP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády SR č. 46 z 28. januára 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

- Zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

- Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH): bod 3 – (1-metoxypropán-2-ol; propán-2-ol) a bod 40 – (propán, bután).

Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: žiadne.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nevyžaduje sa.

ODDIEL 16: Iné informácie

16.1. Znenie H-výrokov použitých v oddiele 3:

H220 Mimoriadne horľavý plyn.

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H302 Škodlivý po požití.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

16.2. Odporúčania na odbornú prípravu

Zoznámiť pracovníkov s doporučeným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvá pomoc a zakázanými manipuláciami s produktom.

16.3. Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania

Produkt by sa nemal používať pre žiadny iný účel, než je uvedený v bode 1.2. Distribútor nepreberá zodpovednosť pri nesprávnom použití produktu vzhľadom na vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia.

16.4. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje kľúčových údajov

Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a súčasnej legislatívy, predovšetkým zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon), vrátane vykonávacích predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revízii karty bezpečnostných údajov